## Slide 1
Location/Identifier Separation Protocol (LISP)
  EID (End System ID): 단말에 부여된 IP 주소
  RLOC (Routing Locator): 라우터에 부여된 IP주소
  LISP Mapping System : EID-RLOC 매핑 정보 관리 및 분배
  xTR (ITR + ETR)
  ITR (Ingress Tunnel Router): LISP Encapsulation 수행
  ETR (Egress Tunnel Router): LISP Decapsulation 수행
  IETF에서 표준화를 추진하고 있는 프로토콜 (RFC 6830)
  인터넷의 라우팅 확장성 문제를 해결하는 것이 주 목적
  IP 주소의 역할을 위치자 (RLOC) 와 식별자 (EID)로 구분
  EID는 코어 네트워크의 IP 주소에 종속되지 않고 독립적으로 할당하여 사용 가능
  라우팅 테이블 크기의 증가를 유발하는 EID는 별도로 관리하여 현재 인터넷의 라우팅 테이블 확장성 문제 해결
  이동통신 및 클라우드 환경에서 단말(또는 가상 머신)의 관리 용이
LISP 용어 및 동작원리
ONOS-LISP : Location/Identifier Separation Protocol (LISP) Subsystem Development for ONOS South-bound Interface
한윤선, 최준묵, 김우중, 홍원기
포항공과대학교 컴퓨터공학과
LISP SBI Subsystem 설계
  LISP Control Plane
    Control message(MapRequest, MapRegister, MapNotify…)
    MapServer / MapResolver
  LISP Management Plane
    Netconf를 통해 LISP 장비 제어 가능(Mapping 정보 수정 등)
  OSOS 정식 버전에 탑재 되었으며 이를 통해 오픈소스에 컨트리뷰션 하였음
향후 계획
LISP Control plane
LISP Management plane
LISP Use case – VM Migration
  LISP control message 관리
    LISP 메시지 Encoding / Decoding
  LISP Mapping system
    EID-RLOC mapping 정보 저장 및 전달
  Netconf 활용
  LISP xTR 설정을 장비에 직접 접근하지 않고 변경 가능
  매핑 정보 convergence time 최소화
  중앙 집중화를 통한 관리 효율성 증대
  식별자 관리를 통해 이동 시 주소의 연속성 제공
    EID - VM 고유 주소 정보. 이동시 유지
    RLOC - Hypervisor 및 스위치 주소 정보. 이동시 변경
  LISP Control plane 과 Management plane 리팩토링 및 통합
  활용 Use-Case 구현 (Vertical Handover)
  소스 코드 및 기술 문서 배포
LISP Provider
LISP Protocol
LISP Manager
LISP Application
LISPDevice Provider
Device ProviderService
Vertical Handover
LISPMsgHandler
LISPMsgListener
LISPxTRListener
LISPxTRAgent
Device ProviderRegistry
Service
AdminService
Listener
VM Migration
…
NetConf Provider
NetConf Protocol
NetConfDevice Provider
NetConfMsgHandler
NetConfMsgListener
NetConf Manager
AdminService
Device ProviderService
Device ProviderRegistry
Channel Pipeline
Mapping System Handler
MapServer
…
Channel
xTR
MapRegister
MapRegister
MapNotify
MapNotify
MapRegister
MapNotify
Channel Pipeline
Mapping System Handler
MapServer
…
Channel
xTR
MapRequest
MapRequest
MapReply
MapReply
MapRequest
MapResolver
MapRequest
Channel
MapReply
…
Channel Pipeline
Mapping System Handler
MapServer
…
Channel
xTR
InfoRequest
InfoRequest
InfoReply
InfoRequest
InfoReply
InfoReply
NAT
Channel Pipeline
Mapping System Handler
MapServer
…
Channel
xTR
MapRequest
MapRequest
MapRequest
MapRequest
MapRequest
MapResolver
xTR
MapRequest
Channel
MapRequest
…
MapReply
If proxy bit is not set
If proxy bit is set
NetConf user-rpc XML
(copy-config, edit-config…)
Result XML
LISP Management Plane
NetConf Provider
NetConf Protocol
NetConf Service
LISP mgmt. APIs
LISP Apps
LISP Data Plane
NetConf Server
(Netopeer-server)
Yang Model
(ietf-lisp-yang)
Internal API
(ZMQ)
LISP xTR
Model modification
result
result
result
API call
Device Configuration
LISP 제어평면
LISP 전달평면
LISPMessage
getType();
LISPMapRegister
LISPMapNotify
LISPMapRequest
LISPMapReply
DefaultMapRegister
DefaultMapReply
LISPInfoRequest
LISPInfoReply
DefaultMapNotify
DefaultMapRequest
DefaultInfoRequest
DefaultInfoReply